## Slide 1: “虚谷计划”的缘起和发展设想
谢作如
浙江省温州中学
中国电子学会创客教育专家委员会

## Slide 2: 缘起：我为什么选择开源硬件
教育机器人乱象丛生
  昂贵
  无标准，不兼容
  竞赛定制
数字实验器材
  昂贵
  封闭
教育机器人
数字实验器材
2010年，购买第一块Arduino

## Slide 3: 开源硬件的发展简史
1997年，布鲁斯·佩伦斯发布开放硬件认证程序。
2007年，TAPR创建了第一个针对硬件的开源许可协议。
2009年7月，开源硬件及设计联盟成立 。
2010年9月，在纽约举办第一届“开源硬件峰会”，随后发布开源硬件1.0版本定义（OSHW）。

## Slide 4: 主流开源硬件盘点
2005-Arduino
2010-树莓派
2015-micro:bit

## Slide 5: 开源硬件运动的中国力量
硬件方面：
  Seeed studio
  Dfrobot
  MakeBlock
软件方面：
  新车间-ArduBlock
  DF-mind+，BXY
  MakeBlock-Mblock
  北师大-Mixly
  好好搭搭……
Notes: 闻味道就能闻出是来自哪个厂家

## Slide 6: 思考：开源硬件能否满足基础教育需求？
问题1：无法做出有序的规划。
  低年级用micro:bit，高年级用Arduino？
  小学、初中、高中都用micro:bit？
问题2：无法传递我国用户的需求。
  Arduino的驱动
  树莓派的性能
  micro:bit的编程平台
  ……

## Slide 7: Arduino的不足
门槛较高，驱动难装。
板子没有集成传感器和屏幕，需要很多外接设备，教学不方便。
不支持python，和新修订的高中教材主流语言不接轨。

## Slide 8: 树莓派的不足
产品定位：青少年教育？
用户群体：大学生和Linux工程师
门槛较高：至少需要Linux基础
难以实施：
  机房如何管理？
  师资如何培训？

## Slide 9: micro:bit的不足
弥补了Arduino的缺陷，但功能太弱。
  内存太小，功能稍复杂就不能运行。
  支持的周边模块远不如Arduino。
  不支持json之类的Python常用功能函数。
  不支持网络，要用串口中转。
  不支持全功能的蓝牙，和App inventor不能互动。

## Slide 10: 更加具体的分析
如果学生在小学时期学习了micro:bit，下一步学什么？
  选择Ardunio？
    完全不同的编程语言。
    性能方面没有明显提高。
  选择树莓派？
    没有合适的师资
  继续用micro:bit，接上更多的周边模块？
    产生审美疲劳
    “Arduino在高，micro:bit在低”就成为悖论

## Slide 11: 目标：做中国版的开源硬件
micro:bit
树莓派
？
Notes: 以U盘的形式接入到电脑，复制代码即完成下载固件操作

## Slide 12: 核心功能分析
一款微型电脑：
  具有视频、USB和网络接口，内置操作系统，自带存储。
  自带328P芯片，完全兼容Arduino的插槽。
  支持DAP虚拟磁盘烧录，应用方便程度类似手机。
定位的理由：
  必须降低入门门槛；
    因为驱动不好安装，导致推广Arduino很难。
  必须降低实施成本；
    树莓派的形式让机房管理和上课变得非常麻烦。
  必须兼容主流开源应用；
    Arduino多年积累的项目不能舍弃。

## Slide 13: 更多应用想象
入门操作：通过U盘方式编程，类似micro:bit
进阶操作：利用虚拟桌面控制，类似树莓派
终极操作：接上鼠标键盘显示器，类似树莓派
思考：为什么不直接基于micro:bit升级芯片？
1）目标是替代树莓派，而不是升级micro:bit；
2）用户是关注高阶应用，如人工智能相关的复杂应用。
3）要兼容Arduino，融入Arduino的生态。

## Slide 14: 项目命名
中文名称：虚谷（虚谷号）
英文名称：VVBoard
意义：
  虚怀若谷，包容一切。强调能够全面兼容其他开源硬件。

## Slide 15: 历史时机
开源硬件的发展刚需
  Arduino不支持Python，不兼容micro:bit。
  micro:bit不兼容Arduino。
中国具备成熟的开发条件
  有低价而高性能的本土芯片。
  深圳有成熟的生产供应链。
国务院重视人工智能教育
  人工智能教育的实施，缺少专业的教学器材。

## Slide 16: 衍生价值：文化自信
关键事件
  863计划（国产CPU、国产软件）
  中兴事件（中国芯片）
路径选择：
  传统的选择：自上而下
  创客的选择：自下而上

## Slide 17: 运营思路
借鉴micro:bit的做法，成立基金会。
  intel、ARM、全志、瑞芯微
  谷歌、微软、百度大脑、科大讯飞、华为、网易
  鸿海科技、希科普
  盛思、DFrobot、MakeBlock等
核心板子不赚钱，贴紧成本价，杜绝山寨。
和周边厂商合作鼓励开发扩展模块。
  采用授权、认证的形式。

## Slide 18: 虚谷计划的优势
之前的图形化编程平台都可以兼容。
之前的开源项目都可以无缝移植。
入门低且扩展性强。
能够运行常见的人工智能学习资源。
  语音识别（科大讯飞Api、百度AI）
  图形识别、视频识别
  机器学习（Tensor Flow）
  ……
让学习
连接
真实的世界

## Slide 19: 虚谷计划的展望
成为高年级的最佳选择
  作为中小学教学人工智能的重要选择，成为micro:bit之后最佳选择，为高中学生的最佳选择。
进入国家信息技术教材
  人民教育出版社（地图出版社）
成为四大开源硬件之一
  和micro:bit、Arduino和树莓派成为中小学的常用四大开源硬件之一。

## Slide 20: 虚谷计划：不仅仅一块开源硬件

## Slide 21: 虚谷计划的发展现状
虚谷号：
  第一块Dome板，希科普。
  第一块扩展板，DF。

## Slide 22: 虚谷计划的发展现状
掌控板：
  掌控A、B，盛思。

## Slide 23: 各种支持工具
BXY
mixly
mPython
Mind+

## Slide 24: 虚谷号的一个小案例

## Slide 25
THANK YOU