## Slide 1
e7d195523061f1c0d318120d6aeaf1b6ccceb6ba3da59c0775C5DE19DDDEBC09ED96DBD9900D9848D623ECAD1D4904B78047D0015C22C8BE97228BE8B5BFF08FE7A3AE04126DA07312A96C0F69F9BAB731323F058A96396454E0E295D9E18FFF7156C917B8A09BD70E4085BE2AACFBCE83520853E7A6DAED72675B961115C13E08865752C1B70342
虚谷号编程零基础入门
谢作如
浙江省温州中学
中国电子学会现代教育技术分会

## Slide 2: 内容
为什么要虚谷号
  人工智能教育的角度
  开源硬件教育的角度
什么是虚谷号
虚谷号的编程体验
虚谷号的应用思考

## Slide 3: 人工智能教育的目标
用户
工程师
科学家

## Slide 4: 在电脑上体验人工智能
现成的软件
图形化编程
API调用
机器学习

## Slide 5: 为什么需要虚谷号
基于人工智能教育的角度
  人工智能离不开计算机
  人工智能的应用需要多个因素
    形象、微型、低价……
讨论：机器人索菲亚和siri的区别在哪里？

## Slide 6: 形形色色的AI硬件
基于K210的哈士奇
大疆S1

## Slide 7: 人工智能编程选什么语言
语言：Python
特点：
  老而弥坚、开源
  非专业人士选择
  人工智能第一语言
  高中教材统一选择

## Slide 8: 小结
从人工智能教育的角度
  需要一款功能完整的微型电脑
  需要一款能简单实现传感和控制的电脑

## Slide 9: 为什么需要虚谷号
基于开源硬件教育的角度
  创客教育需要开源硬件
  中国在开源硬件方面力量强大
  新的阶段需要新的硬件

## Slide 10: 创客教育的瓶颈和困难
问题1：我们需要更大的队伍
  信息技术、通用技术、艺术、科学、数学
问题2：无法做出有序的规划
  先学什么，再学什么？
问题3：无法传递我国用户的需求
  Arduino如何支持Python

## Slide 11: 主流开源硬件盘点
2005年，Arduino
2010年，树莓派
2015年，micro:bit
不支持python
门槛太高
性能太差

## Slide 12: 如何规划开源硬件学习次序
小学
初中
高中

## Slide 13: 我们还需要怎样的开源硬件
普通的开源硬件需要提高性能
  网络访问
  视觉处理
将上位机+下位机的做法微型化

## Slide 14: 上位机+下位机
上位机（处理信息）
  普通电脑（笔记本、微型电脑）
下位机（控制电机）
  Arduino
  Micro:bit
  掌控板
  ……
为什么不整合？

## Slide 15: 虚谷号是什么？
虚谷号
常见开源硬件的性能升级
普通计算机的微型化

## Slide 16: 项目命名
中文名称：虚谷（虚谷号）
英文名称：VVBoard
意义：
  虚怀若谷，包容一切
  能够兼容其他开源硬件
  尽可能使用国产芯片

## Slide 17: 虚谷计划之虚谷号
第一块Dome板，希科普。
第一块扩展板，DF。

## Slide 18: 虚谷号的特点
以U盘的形式接入到电脑，复制代码即完成下载固件操作
能够运行一些重要的AI应用，如谷歌的Tensor flow
接上hdmi和键盘鼠标，即可成为电脑；
支持网络、蓝牙、json等micro:bit和arduino不支持的模块
功能比树莓派强大，综合性能比树莓派高80%，性格接近树莓派
兼容Arduino，可运行所有能在Arduino运行的代码
支持开源IDE开发工具和软件的深度定制和预安装
特点1
特点3
特点4
特点2
兼容
外设
性价比
易用
优良的扩展
外设接口方便
性价比极高
兼容市面主流的开源生态

## Slide 19: 虚谷号怎么使用
U盘模式
无线模式
PC模式
混合模式

## Slide 20
电脑模式

## Slide 21: 虚谷号的案例

## Slide 22: 虚谷号和人工智能

## Slide 23: 虚谷号U盘功能体验
U盘模式也称DAP虚拟磁盘烧录模式，是指虚谷号通过USB线将OTG口和电脑USB口连接后，电脑上将出现一个虚拟磁盘。
将Arduino、Python代码复制到U盘的相应目录后，按下RST键，U盘盘符将暂时消失，当再次出现盘符时，程序已经成功执行。

## Slide 24: U盘模式体验1：Arduino烧录测试
Arduino代码点亮LED
  拷贝Blink.ino 到Arduino复制到Arduino文件夹，按下RST键，观察板子上是否有LED闪烁。
  用任何一款Arduino编程工具（Mind+、Mixly等）编写代码，复制到Arduino文件夹，按下RST键，观察板子的反馈。

## Slide 25: U盘模式体验2：Python运行测试
编写一段代码，观察是否运行。
  访问某个网页，获取天气信息，输出到txt
    http://www.weather.com.cn/data/sk/101010100.html
  访问某个网页，下载图片到文件夹。

## Slide 26: U盘模式体验3：GPIO运行测试
用Python代码控制板载的LED。
  Python文件夹中的GPIO代码。
import time # 导入 time 模块
from xugu import Pin # 从 xugu 库中导入 Pin 类
led = Pin(13, Pin.OUT) # 初始化 Pin 类
# 等价的写法:led = Pin(“D13”, pin.OUT)
while True:
led.write_digital(1) # 点亮连接 13 号引脚的 LED 灯
time.sleep(1) # 持续 1 秒
led.write_digital(0) # 关闭 LED 灯
time.sleep(1) # 持续 1 秒

## Slide 27: 无线模式体验1：连接Wi-Fi
描述：
  让虚谷号连接Wi-Fi。
步骤：
  更改U盘vvboard文件夹的”vvBoard_config.ini”中，SSID和SSID_PSD。
  短按RST键重启U盘服务，在U盘vvboard文件夹的”vvBoard_config.ini”中找到wifi_log.txt，找到IP地址。

## Slide 28: 无线模式体验2：访问Jupyter
输入：http://虚谷号ip:8888
密码为：scope

## Slide 30: 测试信息
SSID=scope-530-i
SSID_PSD=scope123

## Slide 31: 无线模式体验3：GPIO测试
方式1：
  在笔记中新建py代码，直接运行。
方式2：
  在桌面新建python文件，如test.py；
  切换到终端窗口，输入命令。
    Python test.py

## Slide 32: 讨论
虚谷号的优势有哪些？
  U盘模式
  无线模式
虚谷号还有哪些方面需要优化？

## Slide 33: 结语
做懂教育的硬件
做懂中国的硬件
普惠中国
造福世界

## Slide 34
THANK YOU
e7d195523061f1c0d318120d6aeaf1b6ccceb6ba3da59c0775C5DE19DDDEBC09ED96DBD9900D9848D623ECAD1D4904B78047D0015C22C8BE97228BE8B5BFF08FE7A3AE04126DA07312A96C0F69F9BAB731323F058A96396454E0E295D9E18FFF7156C917B8A09BD70E4085BE2AACFBCE83520853E7A6DAED72675B961115C13E08865752C1B70342